天津医科大学眼科医院

新增监控项目

竞争性磋商文件

2024年1月

第一章  磋商邀请

天津医科大学眼科医院以竞争性磋商方式，对天津医科大学眼科医院新增监控项目进行竞争性磋商采购。现欢迎合格的供应商前来参加。

- 项目名称

项目名称：天津医科大学眼科医院新增监控项目

- 项目内容：新增监控

- 供应商资格要求

1.独立法人企业，资质证照齐全。资质证明文件须经年检合格并在有效期内。年审合格的营业执照正、副本复印件；近一年度公司纳税记录（优先选取经税务机关审核通过的纳税申报表）复印件；

2.参加磋商的供应商须派其法定代表人或其委托代理人参加磋商会议。如法定代表人参加须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；如由委托代理人参加须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.本项目不接受联合体参与磋商。

5.供应商在前三年内，经营活动中没有重大违法记录。

6.项目预算65000元。

四、报名及获取磋商文件时间、地点

1.报名及获取磋商文件的时间：2024年1月24日至2024年1月31日

2.获取磋商文件的方式：详见天津医科大学眼科医院官方网站

3.报名方式：各投标供应商通过电话报名，工作日上午8:00-12:00，下午13:30-17:00。

五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1.响应文件提交的截止时间：2024年1月31日17:00时

2.响应文件开启时间：2024年2月1日 14:00 时

3.响应文件开启地点：天津医科大学眼科医院四楼会议室

4.响应文件形式：以纸质版形式提供（正副本各一份）。

六、采购人的名称、地址和联系方式

1.采购人名称：天津医科大学眼科医院

2.采购人地址：天津市南开区复康路251号

3.采购人联系人和联系方式：张茂芃 022-86428742

第二章  采购项目要求

本项目就天津医科大学眼科医院新增监控项目进行磋商，凡符合规定的供应商均可参加磋商会议。

随着天津医科大学眼科医院（以下简称“眼科医院”）的发展及上级单位对安全生产工作要求的日益严格，眼科医院现有监控摄像头数量已不能满足工作需要，为进一步做好消防、治安及防恐工作，亟需新增监控，确保对重点部位做到无死角、全覆盖，切实保障医护人员和患者的人身安全。

一、资格要求（实质性要求）

1.独立法人企业，资质证照齐全。资质证明文件须经年检合格并在有效期内。年审合格的营业执照正、副本复印件；近一年度公司纳税记录（优先选取经税务机关审核通过的纳税申报表）复印件；

2.参加磋商的供应商须派其法定代表人或其委托代理人参加磋商会议。如法定代表人参加须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；如由委托代理人参加须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.本项目不接受联合体参与磋商。

5.供应商在前三年内，经营活动中没有重大违法记录。

6.项目预算65000元。

二、资信文件

供应商须提供“真诚投标承诺书”（加盖服务商公章）

三、服务内容

（一）运维服务范围

涉及的软硬件如下：

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，靶面尺寸为1/2.7英寸（公安部检验报告证明） 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 防补光过曝：支持 信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明） 补光距离：最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（公安部检验报告证明） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） | 24 | 台 |
| 2 | 防爆定焦筒机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps; 支持旋转模式，增加纵向狭长环境下监控区域; 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置; 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求; 支持120 dB宽动态，适合逆光环境监控; 内置一颗集GPU芯片（公安部检验报告证明） 最低照度彩色不大于0.001 lx，分辨率不小于1400TVL 宽动态能力不小于120db 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式（公安部检验报告证明） 具有抗丢包（10%）的处理能力（公安部检验报告证明） 采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达60 m; 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-30℃-60℃（以公安部检验报告为准） 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db; 支持IP68防护等级; 支持PoE供电功能; 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口; 产品需同时提供防爆合格证，CCC证书，公安部检验报告。 | 1 | 台 |
| 3 | 防爆挠性管 | 主要材料为编织线、不锈钢和NBR; 适用于防爆场景中的线缆保护; 启动和工作温湿度：-40°C ~ 80°C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP68 防爆标志：Ex eb ⅡC Gb；Ex tb ⅢC Db | 1 | 个 |
| 4 | 防爆接线箱 | 铝合金材质，一体化成型设计; 适用于厂用防爆场景中的线缆连接; 体积小，安装维护方便; 防护等级：IP66/IP68(2m/2h); 防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db; 内部尺寸：ф100 x 58.5 mm; 电流功耗：≤5 A 存储温湿度：-40 °C~60 °C，湿度小于90%（无凝结） 启动和工作温湿度：-40 °C~60 °C，湿度小于90%（无凝结） 防护：IP66/ IP68(2m/2h) 防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80°C Db （以防爆合格证为准） 产品需同时提供防爆合格证，CCC证书 | 1 | 个 |
| 5 | 千兆交换机 | 提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式可壁挂 | 4 | 台 |

（二）新增监控服务内容

1、技术支持

提供软硬件产品服务，具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术支持队伍，能够提供快速的售后服务响应，负责定期巡检与常规故障处理，技术支持和疑难故障处理。

提供远程技术支持、现场技术支持等服务方式，提供7×24小时电话远程技术支持服务：服务方需设立服务热线，受理采购人服务需求或故障保修，然后根据服务请求类型，提供相应支持服务，确保在接到故障申报后，第一时间做出响应；现场技术支持服务：对于无法通过远程方式处理的故障，指派运维工程师到达采购人现场提供技术支持，定位设备故障，提出解决方案。

2、定期巡检

每月进行一次针对监控设备运行状态的全面巡检和预防性维护，对巡检过程中发现的设备故障和运行隐患及时消除，并制作统计报表。

3、故障检测、设备维修

保内设备直接报修，为客户方进行恢复性安装，并做好配置调试。

出保的设备因故障导致设备可用性下降或宕机的，在24小时内开展部件寻购或送修，并完成后续部件/设备更换恢复工作，部件维修及设备更换费用由客户方负责。

4、服务响应时效

要求服务响应时效在工作日期间，服务方2小时内或视采购人要求安排技术人员到现场；非工作日期间，服务方30分钟内响应并提出应急措施，4小时内或视采购人要求安排技术人员到现场。

5、服务报告

提交运维过程中各类过程文档和总结报告，包括但不限于：

《巡检报告》-每月进行巡检，巡检完毕后报告设备及系统运行情况；

《故障处理报告》-每次故障处理/事件响应后提交。

四、注意事项

1.不能满足竞争性磋商文件中任何一条实质性要求或经磋商小组认定有重大偏离的响应文件，不进入价格评审阶段。

2.磋商小组可根据与供应商响应情况，对原竞争性磋商文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行变更。

3.磋商现场进行二次报价，作为参与本项目供应商的最终报价。

4.成交供应商须按照规定的时限和程序完成采购合同的签订。

5.要求供应商提供的投标文件进行密封并骑缝加盖公章。

6.出现以下任何情形取消磋商资格：

a.围标或陪标的；

b.扰乱评审现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

c.提供虚假材料谋取成交的；

d.不实应答或虚假应标的。

附件1：

授 权 书

兹授权我单位             （供应商代表名称），身份证号                         代表                              （供应商名称）进行                      项目（项目编号：                ）的竞争性磋商采购活动，此授权至      年      月      日有效，特此证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（盖章）：

年    月   日

附件2：

真诚招标承诺书

天津医科大学眼科医院：

本投标人愿意参与“                       项目的投标，并作出如下承诺：

1. 未与其他任何公司\个人达成固定价格的协议。

2. 在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

3. 保证递交的响应文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）磋商价格；（2）业绩；（3）资质文件；（4）服务响应；（5）履约情况；

特此承诺。

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：_____________